## Slide 1
[ Chapter 30 ]
ESP32
사물지능 과정

## Slide 2
WeMos ESP32 Uno D1 R32

## Slide 3
개요
SPI, I2C, CAN, UART, WiFi, Bluetooth 통신 지원
CH340 드라이버 사용
듀얼 프로세스 지원 – ESP8266의 단점 보완
다양한 형태의 보드 지원 (OLED, CAM 등)
관련 사이트
- https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
- https://www.esp32.com/
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 4
핀 구조
입력 전용핀 : GPIO34에서 GPIO39까지 6개의 핀
플래시 메모리 전용핀 : GPIO6 (SCK/CLK) 또는 GPIO6-GPIO11 (임으로 사용 불가)
터치센서용 핀 : GPIO 0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 27, 32, 33
ADC 핀 (아날로그 입력) : 18개의 채널 지원
DAC 핀 (아날로그 출력) : 2개의 채널 지원 (GPIO25, 26)
PWM 핀 : GPIO25, 26 (GPIO34-39를 제외하고 사용 가능)
I2C 통신 핀 : GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
SPI 통신 핀 : GPIO 13, 23 (MOSI), GPIO12, 19 (MISO), GPIO14, 18 (CLK), GPIO5, 15 (CS)
ESP32 보드

## Slide 5
보드 구조
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 6
핀 구조
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WeMos D1 R32 | Arduino Uno
IO26 | D2
IO25 | D3
IO17 | D4
IO16 | D5
IO27 | D6
IO14 | D7
IO12 | D8
IO13 | D9
IO5 | D10
IO23 | D11
IO9 | D12
IO8 | D13
IO2 | A0
IO4 | A1
IO35 | A2
IO34 | A3
IO36 | A4
IO39 | A5

## Slide 7
사용방법
CH340 드라이버 설치 (http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 8
사용방법
제어판 > 장치관리자에서 CH340 드라이버 연동 확인
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 9
사용방법
파일 > 환경설정 > 추가적인 보드 메니저 URLs에 링크 입력
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 10
사용방법
툴 > 보드 >보드 메니저에서 ESP32를 입력해서 해당 보드를 설치
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 11
사용방법
툴 > 보드 메뉴에 해당 보드가 설치되었지 확인
ESP32 Dev Module 보드를 선택
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 12
사용방법
Upload Speed : 115200
연결한 포트 선택
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 13
220Ω
디지털 출력 - LED 제어
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 14
디지털 출력 - LED 제어
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
26

## Slide 15
디지털 출력 - LED 제어
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
// 보드 상의 LED가 연결된 핀 (GPIO26)
int ledPin = 26;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 16
아날로그 출력 (PWM) 채널 설정
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
ESP32에는 16개의 독립적인 PWM채널 지원
사용하고자 하는 채널의 PWM 주파수 설정 필요 (1초에 몇 번 ON/OFF를 반복할 것인지)
- 통상 LED밝기 조절의 경우 5000Hz 정도면 충분 (아두이노 우노의 경우 490 Hz 또는 980 Hz)
PWM 해상도 설정 : 1bit에서 16 비트까지 임의로 지정 (아누이노 우노는 8 bit 해상도 이었기 때문에 0~255까지의 숫자로 세기를 지정)
ESP32에서 채널 설정
- ch : PWM channel (0~15)
- freq : PWM 주파수
- resolution : PWM 해상도
ledcSetup(ch, freq, resolution);

## Slide 17
PWM 신호 출력
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
PWM채널을 설정했으면 setup함수에서 PWM신호를 출력할 ESP32 핀번호를 지정
- gpio : GPIO 핀 번호
- ch : PWM channel
실제 PWM신호를 출력하고자 할 때에 ledcWrite()를 사용
- ch : PWM channel
- duty : Duty cycle
ledcAttachPin(gpio, ch);
ledcWrite(ch, duty);

## Slide 18
아날로그 출력 (PWM) – LED 밝기 제어
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
int ledPin = 26;
void setup() {
// PWM 제어 설정
ledcSetup(0, 5000, 8);
// PWM 핀번호 설정 (핀번호, PWM channel)
ledcAttachPin(ledPin, 0);
}
void loop() {
for (int i=0; i<255; i++) {
// PWM 출력
ledcWrite(0, i);
delay(15);
}
delay(1000);
}

## Slide 19
아날로그 입력 - 조도센서 값 읽기
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
int pirPin = 35;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int value = analogRead(pirPin);
// 0-4095까지 범위의 값으로 출력 (12비트)
Serial.println(value);
delay(1000);
}

## Slide 20
서보모터 제어 (MG945)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
최대토크 :10kg/cm (4.8v);12kg/cm/(6v)
동작 속도 : 0.25sec / 60도(4.8V)
동작 전압 : 4.8 ~ 6.6V
동작 온도 : 0 ~ 55도
크기 : 40.7 x 19.7 x 42.9mm
무게 : 55g
VCC (적색), GND (갈색), 신호 (오렌지)

## Slide 21
서보모터 제어 (MG945)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
17

## Slide 22
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
서보모터 제어 (MG945)
ESP32용 서보모터 라이브러리 : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=roboholic84&logNo=221838773803
스케치 > 라이브러리 포함하기 > .zip 라이브러리 추가에서 다운 받은 zip파일을 등록

## Slide 23
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
#include <ESP32_Servo.h>
Servo myServo;
int servoPin = 17;
void setup(void){
myServo.attach(servoPin);
myServo.write(0);
delay(1000);
myServo.write(180);
}
void loop(void){
}
서보모터 제어 (MG945)

## Slide 24
디지털 입력 - 적외선 센서 (HC-SR505)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
작동 전압 범위 : DC4.5-20V
출력 레벨 : 높이 3.3V/낮음 0V
지연 시간 : 기본 8 초 + -30% (몇 분의 10 분 범위 사용자 정의 가능)
유도 각도 : <100 도 콘 각도
유도 거리 : 3 미터

## Slide 25
디지털 입력 - 적외선 센서 (HC-SR505)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
26

## Slide 26
int pirPin = 26;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(pirPin, INPUT);
}
void loop() {
int val = digitalRead(pirPin);
if (val == HIGH)
Serial.println("Detect");
else
Serial.println("Not Detect");
delay(1000);
}
디지털 입력 - 적외선 센서 (HC-SR505)
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
8초 정도의 지연시간

## Slide 27
블루투스 통신
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
스마트폰에서 블루투스 장치 검색 및 페어링

## Slide 28
블루투스 통신
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
스마트폰 어플에서 블루투스 장치 연결
시리얼 모니터에서 값을 전송하면 스마트폰 어플에 표시되는지 확인

## Slide 29
블루투스 통신
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
스마트폰 어플에서 값을 전송하면 시리얼 모니터에 표시되는지 확인

## Slide 30
#include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
Serial.begin(115200);
// 블루투스 장치 이름을 ESP32test로 설정하고 시작
SerialBT.begin("ESP32test");
}
void loop() {
if (Serial.available()) {
SerialBT.write(Serial.read());
}
if (SerialBT.available()) {
Serial.write(SerialBT.read());
}
delay(20);
}
블루투스 통신
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 31
블루투스 통신 – ESP32 간 통신
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)

## Slide 32
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
시리얼 모니터에 출력되는 IP로 동일 네트워크 내의 기기에서 접속
버튼을 클릭하여 LED 제어가 되는지 확인

## Slide 33
#include <WiFi.h>
int ledPin = 25;
// 공유기 아이디와 패스워드 설정
const char* ssid = "AndroidHotspot7103";
const char* pass = "123456789";
WiFiServer server(80);
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
delay(10);
// WiFi network에 접속
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기

## Slide 34
// WiFi 네트워크에 접속되지 않았다면
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
// 접속 IP 출력
Serial.println("");
Serial.print("WiFi connected. IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// 서버 시작
server.begin();
}
int value = 0;
void loop(){
// 새로운 클라이언트 생성
WiFiClient client = server.available();
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기

## Slide 35
// 클라이언트가 생성되었다면
if (client) {
Serial.println("New Client Create !!");
String currentLine = "";
// 클라이언트가 접속되었다면
while (client.connected()) {
// 클라이언트에서 문자를 받으면
if (client.available()) {
// 문자를 byte 단위로 읽고, 문자로 저장
char c = client.read();
Serial.write(c);
// 문자가 개행문자이면
if (c == '\n') {
// 현재 라인에 아무것도 없으면, 행 당 2개라인을 가짐
// 이는 client HTTP 응답의 마지막이라는 것이므로 응답을 전송할 수 있다:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP 헤더는 항상 응답코드 (HTTP/1.1 200 OK)로 시작하고
// content-type이 나오고 빈칸이 나온다:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=2.0'>");
client.println();
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기

## Slide 36
// HTTP 응답은 다음과 같은 헤더를 가진다:
client.print("<font size=16><a href=\"/H\"><button>LED ON</button></a><p></font>");
client.print("<font size=16><a href=\"/L\"><button>LED OFF</button></a></font>");
// HTTP 응답은 빈칸으로 끝난다.
client.println();
// while loop를 종료
break;
// 새로운 라인을 가지면, 현재라인 지움:
} else {
currentLine = "";
}
// carriage return 문자라면.
} else if (c != '\r') {
// 현재라인 뒤에 붙임
currentLine += c;
}
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기

## Slide 37
// 클라이언트 응답이 "GET /H" 또는 "GET /L" 였는지 확인하여 LED 제어
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
}
// 연결 종료:
client.stop();
Serial.println("Client Disconnected.");
}
}
ESP32 UNO D1 R32 (WeMos)
WiFi 통신 – 서버의 LED 제어하기